РУКОВОДСТВО

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ДЛЯ

TGS-104

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1 Ознакомление с DVR												2

1.1 Общее описание…………………………………………………………………	2

1.2 Технические параметры…………………………………………………………	2

Глава 2 Описание внешнего вида и устройства							4

2.1 Описание передней панели……………………………………………………..	4

2.2 Описание задней панели……………………………………………………….		4

2.3 Описание пульта дистанционного управления	…………………………………	5

2.4 Выбор формата видео……………………………………………………………	5

Глава 3 Описание функционирования системы							6

3.1 Включение/выключение………………………………………………………….	6

3.2 Первоначальный экран…………………………………………………………..	6

3.3 Меню основных функций………………………………..………………….………	6

3.3.1 Ознакомление с меню	6

3.3.2 Перемещение по меню	6

3.3.3 Выход из меню	7

3.4 Всплывающее меню………………………………………………………………...	7

3.5 Воспроизведение видео                                                        	7

3.5.1 Поиск файлов	7

3.5.2 Результат поиска	8

3.5.3 Инструменты управления воспроизведением	8

3.5.4 Резервное копирование	9

3.6 Запис вручную……………………………………………………………………...	9

3.7 Управление поворотным устройством (PTZ)………………………………….	10

3.8 Главное Меню………………………………………………………………...……	10

3.8.1 Инструменты управления	10

3.8.1.1Работа с дисками	11

3.8.1.2Управление пользователями	11

3.8.1.3Сброс в установки по умолчанию	12

3.8.1.4Очистка тревог	13

3.8.1.5Обновление программного обеспечения	13

3.8.1.6Установка времени	13

3.8.1.7Информация о системе	13

3.8.2 Настройка системы	14

3.8.2.1 Конфигурация системы	14

3.8.2.2 Установки записи	15

3.8.2.3 Настройки видео	16

3.8.2.4 Установка тревожных входов	17

3.8.2.5 Установка тревожных выходов	18

3.8.2.6 План записей	18

3.8.2.7 Установка сети	19

3.8.2.8 Настройка для работы с PTZ 	21

3.8.2.9 Установка детектора движения	22

3.9 Системный журнал………………………………………………………………	23

3.10 Закрытие системы……………………………………………………………..	23

# Глава 1 Ознакомление с DVR.

## Общее описание

Видеорегистратор предназначен для записи сигналов изображения и звука, поступающих с видеокамер.

1.2 Технические параметры

| model | TGS-104 |
| --- | --- |
| Операционная система | Встроенная операционная система Linux |
| Возможности системы | 4 канальная видеорегистрация с разрешением D1 во всех каналах, (реальное время), и передача по сети CIF(реальное время), проигрывание одного или четырех каналов одновременно. |
| Интерфейс | Графический интерфейс пользователя, мышь, панель и пульт дистанционного управления для управления устройством. |
| Видеостандарт | PAL、NTSC |
| Компрессия изображения | H.264 |
| Компрессия звука | ADPCM |
| Режим записи | В ручную, по времени, по тревоге, по детектору движения |
| Поиск записи | По времени, по событию, по каналу. |
| Копирование | По сети, USB |
| Video input | 4BNC |
| Video output | 1BNC，1VGA OUT |
| Audio input | 2 канала |
| Audio output | 1 выход BNC |
| Качество при наблюдении | PAL：720x576（D1）；NTSC：720x480（D1） |
| Качество при записи | CIF, HD1, D1 |
| Детектор движения | Для каждого канала 16*16 полей детекции, может быть установлено три уровня чувствительности. |
| Отображение полей | 1 или 4 на экране. |
| Скорость отображения | PAL: 25 кадров в секунду для CIF |
| Запись | На жесткий диск или по сети |
| Воспроизведение | 1 или 4 канала одновременно |
| PTZ | RS485 |
| Hard Disk Interface | 1 SATA interface |  |
| Сетевой интерфейс | Ethernet |
| USB Interface | USB2.0 и USB1.1 interface |
| Напряжение питания | Постоянное 12V |

# Глава 2. Описание внешнего вида и устройства DVR

## 2.1 Описание передней панели

Передняя панель

1.POW：Светодиод вкл/выкл                 8. PTZ：Управление поворотным устройством

2.CH1~CH4：переключатель канала          9. ESC：Кнопка выхода (exit)

3.QUAD：Кнопка мультиэкрана              10. MENU：Кнопка меню

4.HDD：Светодиод состояния HDD          11. ▲▼    ：кнопки направлений

5.PIP：Зарезервировано                       12.  ：Кнопка выбора

6.PLAY：Кнопка воспроизведения записи    13. Сенсор ИК приемника

7.REC：Кнопка записи вручную

## 2.2 Описание задней панели

1、AUDIO OUT：Выход аудио              7、AUDIO IN：Вход аудио

2、VIDEO IN：Входы видео                 8、NET：RJ-45 Стандартный сетевой разъем

3、VIDEO OUT：Выходы аудио             9. RsRS-485 выход для поворотного устройства

4、USB：Стандартный USB разъем         10、DC12V：Разъем питания 12V(DC)

5、VGA：разъем VGA                       11、Вентилятор

6、POWER：Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

## 2.3 Пульт дистанционного управления

Кнопка DEV: Нажмите DEV, нажмите кнопки с номерами, введя таким образом номер прибора, который Вы хотите присвоить прибору, нажмите ОК, чтобы сохранить установку.

Кнопка Fn: кнопка вспомогательных функций.

Кнопка VIEW: - кнопка установки мультиизображения.

【↑】, 【↓】: для проигрывания видео, использовать

【↑】быстрая перемотка вперед, 【↓】: медленная перемотка вперед.

MENU: вход/выхол из меню.

Внимание: Если используется несколько видеорегистраторов, сперва нужно выбрать номер видеорегистратора, Иначе пульт будет управлять всеми видеорегистраторами одновременно.

## 2.4 Формат видео

Можно переключить видеоформат переключателем на материнской плате.

PAL формат：

NTSC формат：

# Глава 3 Описание функционирования системы

3.1 Включение/выключение

Подключите блок питания, входящий в комплект, к сети питания ~220V AC, выход блока питания +12V DC подключите к аппарату. Включите выключатель на задней панели, видеорегистратор включится, и индикатор 【POWER】на передней панели загорится зеленым.

Выключите выключатель, индикатор【POWER】 загорится красным.

Внимание: используйте только поставляемый в комплекте адаптер питания для подключения питания к DVR.

3.2 Первоначальный экран

Первоначальный экран появится сразу после того, как (после включения питания) видеорегистратор загрузится. На первоначальном экране можно увидеть дату и время системы и имена каналов. Если к DVR подключены видеокамеры, то на экране появиться изображения с этих камер. Кликните левой кнопкой мыши по выбранной картинке или нажмите кнопку с соответствующим номером на передней панели и соответствующий канал окажется выведенным во весь экран. Нажмите кнопку "QUAD" на передней панели или кликните левой кнопкой мыши, и вы вернётесь обратно в  мульти экранный режим.

3.3 Меню основных функций

3.3.1 Ознакомление с меню

Нажмите кнопку【MENU чтобы войти во всплывающее меню.

Кнопка【PLAY / PLAY】 предназначена для быстрого входа в интерфейс воспроизведения.

Кнопка【Video / REC】 для входа в интерфейс записи вручную.

Кнопка【PTZ】 для входа в интерфейс управления поворотным устройством.

3.3.2 Перемещение по меню

Компоненты меню в основном включают следующие категории.

（1）  "√" обозначает включено, "□" - выключено, используйте для подтверждения кнопку【/】или левую кнопку мыши для выбора.

（2） Для перемещения по строчкам используйте кнопки【↑】, 【↓】

（3） Для выбора нужной строчки нажмите 【】или кликнете левой кнопкой мыши.

（4）Зона для ввода: введите имя в специально отведенный участок редактируемого поля.

Например: На странице конфигурации системы есть поле «название оборудования», куда можно вводить цифры и буквы.

А) Нажмите кнопку 【FN】 или кликнете левой кнопкой мыши на, чтобы переключить типы вводимых символов, включая числа, большие и маленькие буквы, знаки препинания.

Б) После выбора позиции редактирования с помощью мыши или кнопок 【←】, 【→】на панели, нажмите 【】или кликнете левой кнопкой мыши, затем появится клавиатура для ввода. Выберете желаемый знак с помощью стрелок на панели или кликнете левой кнопкой мыши.

В) Стирайте знак перед курсором кликая правой кнопкой мыши.

Г) Выйдете из состояния редактирования нажав кнопку 【MENU】или кнопку 【ESC】

(5) Кнопка: используется для выполнения специфических функций или входа в следующее меню установки. Войдите, нажав кнопку 【】или левую кнопку мыши.

3.3.3 Выход из меню

Нажмите 【MENU】, 【Exit / ESC】 на передней панели или правой кнопкой мыши, чтобы выйти из режима МЕНЮ и перейти в мультиэкранный режим наблюдения.

3.4  Всплывающее меню (Меню правой кнопки мыши)

Нажмите кнопку MENU или правую кнопку мыши на главном интерфейсе, чтобы вызвать всплывающее меню, которое состоит из следующих трех компонентов:

1) Живой режим: в колонке меню выбирается соответствующий режим просмотра «1канал», затем номер канала или «4Канал», тогда будут выведены все четыре канала.

2) Режим быстрого перехода:

«Воспр.» к меню управления режимом воспроизведения,

«Запись» к окну управления режимом записи вручную,

«PTZ» к интерфейсу управления поворотным устройством.

«Звук» к регулировке уровня звука.

3) «Меню» переход к Главному меню

3.5 Воспроизведение видео

Выберите во всплывающем меню «Воспр.»,  чтобы войти в интерфейс поиска файлов.

3.5.1 Поиск файлов

Выберете каналы, записи с которых вам нужны

Выберете нужные вам записи по типу создания: полученные включением вручную, по тревоге, при срабатывании детектора движения, по расписанию.

Символ "√"  - выбрано "□" не выбрано.

Установка временного периода: введите начальное и конечное время отрезка записи, который необходимо воспроизвести.

Устройство памяти: Выберете устройство памяти для копирования.

По завершении ввода критериев поиска, нажмите кнопку «Поиск», система начнет поиск соответствующей видеоинформации и покажет результаты поиска.

Внимание: Если по заданным критериям поиска будет найдено более 4000 файлов, то система покажет только последние 4000 файлов.

По временным интервалам: для воспроизведения файлов во временном интервале см. п.3.5.3

Копирование по временным интервалам : для копирования установите временной интервал на указанном устройстве памяти, далее см.  п.3.5.4

3.5.2 Результат поиска:

После завершения ввода критериев поиска кликнете кнопку  "Поиск"

Затем войдите в интерфейс результатов поиска файлов.

Воспроизведение видео файлов: В таблице списка найденных файлов перейдите к нужному файлу с помощью мыши и нажмите“ ” или левую кнопку мыши, чтобы начать воспроизведение.

Если записей много и они не умещаются на одной странице, вы можете перейти на следующую страницу кликнув кнопки "Предыдущ." или "Следующ."  или ввести в поле номеров страниц (в этой же строке) номер нужной страницы и кликнуть "перейти".

3.5.3 Инструменты управления воспроизведением.

Выберете файл для воспроизведения или задайте время для воспроизведения. Вы войдете на страницу воспроизведения.

Полоса воспроизведения появится внизу на странице воспроизведения. Вы можете кликнуть мышью чтобы скрыть или вновь открыть эту полосу. Полоса воспроизведение справа показывает скорость воспроизведения, состояние воспроизведения и общее время воспроизведения файла.

Назначение кнопок полосы воспроизведения:

Остановка воспроизведения, при нажатии на кнопку, система остановит воспроизведение и войдет в интерфейс воспроизведения.

Пауза / Воспроизведение, служит для приостановки воспроизведения. Чтобы снова запустить воспроизведение, нажмите .

Покадровое воспроизведение, для запуска кликнуть в режиме паузы.

Медленное воспроизведение, кликнете, начнется медленное воспроизведение, кликнете еще раз, воспроизведение будет еще медленнее.

Быстрое воспроизведение, если кликнуть эту кнопку начнется быстрое воспроизведение, если кликнете еще раз, воспроизведение будет еще быстрее.

Включение / Выключение звука

Для выхода из воспроизведения кликнете кнопку "ESC" или .

видео соответствующего канала может быть сделано больше или меньше с помощью левой кнопки мыши.

Если необходимо наблюдать при воспроизведении сразу все 4 канала, то выберите в интерфейсе поиска файлов две или более камер и нажмите «Воспр. по времени»

3.5.4 Резервное копирование: Из результатов поиска выделите необходимый файл с помощью стрелок «вверх»  «вниз» или с помощью мыши и поставьте правой кнопкой мыши или кнопкой FN символ "√" для выбора файла из таблицы. Выберете устройство памяти в поле «сохранить» (необходимо выбрать USB для копирования на флешку, она должна быть уже установлена ранее ) и кликнете кнопку «Резервное коп.». Выбранный видеофайл скопируется на выбранное устройство памяти. Если размер выбранного фрагмента больше чем свободное место на флешке, то будет сообщение «Недостаточно места», тогда необходимо, перейдя к режиму поиска по времени, выбрать фрагмент меньшего размера. При нажатии правой кнопки мыши происходит возврат в меню предыдущего уровня.

3.6 Запись вручную

Для перехода к окну управления режимом записи вручную выберите во всплывающем меню пункт «Запись» или нажмите кнопка【REC】 на передней панели.

Интерфейс записи вручную состоит из нескольких компонентов.

Канала: соответствует каналу видеонаблюдения.

Сост. : Обозначает статус видеоканала. Зеленый статус "" означает, что нет записи, красный статус "" означает, что запись есть. Если статус в виде цветного кружка с кольцом  "" ", это означает, что этот канал может работать с сетью.

Когда система находится в режиме записи - "" будет показан в нижнем левом углу экрана в режиме наблюдения, показывая, что производится запись.

Сост. : в квадратиках □ □ □ □  поставьте символ "√" на тех каналах, где вы хотите, чтобы запись велась вручную. Запись начнётся после нажатия кнопки «Выход»

При нажатии кнопки «Запустить всё» измениться статус всех каналов на ""  и  начнётся запись.

При нажатии кнопки «Остановить всё» ручная запись во всех каналах остановиться

Внимание: Видеозапись, запущенная вручную может быть отменена только через интерфейс записи вручную, в противном случае запись будет продолжаться.

3.7 Управление поворотным устройством.

Для перехода к интерфейсу управления поворотным устройством выберите во всплывающем меню пункт «PTZ» или нажмите кнопка【PTZ 】 на передней панели.

Интерфейс позволяет реализовать основные функции управления поворотным устройством, такие как: перемещения вверх-вниз, горизонтальное сканирование, контроль скорости поворотного устройства, управление фокусным расстоянием (ZOOM), фокусом, диафрагмой камеры.

Если нажать кнопку «Перекл-ль» вы можете вызвать дополнительные функции, такие как предустановки, запуск и остановка автоматических круизов, возможность контролировать щетку поворотного устройства, подсветку и другое вспомогательное оборудование.

Пояснение: Позиции предустановки должны быть установлены как описано в п.3.8.2.8. Если номер круиза состоит менее чем из 2 цифр, нужно впереди добавить 0.

Внимание: дополнительные функции поддерживаются опционально, в зависимости от совместимости версии ПО DVR и поворотного устройства!

3.8 Главное Меню

Для перехода к главному меню выберите во всплывающем меню пункт «МЕНЮ» или войдите через кнопку «menu» на передней панели.

Это главное меню включает: инструменты управления («инструменты»), системные настройки («настройки»), журнал («логи»), отключение системы («Выкл.»).

3.8.1 Инструменты управления

Для входа в это подменю выберите в Главном меню «инструменты», откроется следующее окно:

Включает в себя: управление HDD, управление пользователями, восстановление настроек по умолчанию, установка тревог, апгрейд программы, установки времени, информация о версии программы.

3.8.1.1Работа с дисками (HDD).

SATA: Показывает состояние диска, символ "√" означает, что диск успешно прошел тест

"X" – диск не обнаружен.

Форматирование HDD. Выберете нужный HDD, вы можете видеть соответствующую информацию о HDD. Кликнете кнопку «форматирование», для подтверждения кликнете ОК. чтобы начать форматирование. Если процесс форматирования прошел успешно, через некоторое время появится надпись « форматирование закончено успешно»

3.8.1.2Управление пользователями («Польз-тель»)

В этом разделе меню возможно создание дополнительных пользователей или изменение пользовательской информации уже существующих.

Создание дополнительных пользователей

Войдите в интерфейс «Управление пользователями»

Добавление пользователя

Кликнете кнопку «добавить» чтобы добавить нового пользователя.

1) Введите новое имя пользователя в поле редактирования имен пользователя.

Смотри 3.3.2(4) - метод редактирования.

2) Установите новый пароль пользователя. Выберете кнопку «Установка пароля», введите новый пароль не менее чем из шести цифр,

3) Установка новых полномочий пользователя.

В интерфейсе добавления пользователей поставьте "√" напротив функций, которые разрешены этому пользователю. "□"  означает, что эта функция пользователю не разрешена, отдельно при доступе с самого DVR и по локальной сети.

4)Сохранение новых установок пользователя.Кликнете кнопку «ОК» чтобы установить новую пользовательскую информацию. Кликнете "Cancel" чтобы выйти без сохранения.

Смена пользователя. Войдите в интерфейс «управление пользователями» в список пользователей.

Кликнете правой кнопкой мыши или кнопку "" на передней панели, чтобы выбрать нужного пользователя и нажмите кнопку «изменить». При этом Вы войдете на страницу изменения пользователей, где информацию можно изменить.

Внимание: admin administrator может изменять права всех пользователей!

Удаление пользователя

Войдите в интерфейс «Управление пользователями» в список пользователей кликнете правой кнопкой мыши чтобы выбрать пользователя. Кликнете кнопку «удалить» и удалите пользователя после подтверждения.

3.8.1.3Сброс в заводские установки. («по умолч.»)

Автоматически восстанавливается конфигурацию параметров, изначально установленных производителем.

Для сброса в заводские установки выберите «ОК»

3.8.1.4Очистка тревог («снять тр.-гу»)

Вручную удаляется вся информация о тревогах

После выполнения команды система сообщает об успешном удалении тревог. Вы можете подтвердить и вернуться на страницу инструментов управления.

3.8.1.5Обновление программного обеспечения (Upgrade)

Данные операции не предназначены для конечного пользователя, так как при небольших ошибках могут привести к серьёзным повреждениям оборудования.

Программное обеспечение не распространяется производителем свободно.

Внимание: Выход из строя видеорегистратора при неудачной попытке перешивки пользователем не является гарантийным случаем и приводит к утрате гарантии.

3.8.1.6Установка времени.

Войдите на страницу даты и времени и введите дату и время в соответствующих полях.

В поле «форматирование» выберите формат даты – относительное расположение, числа, месяца и года при отображении. Чтобы принять установленную дату и время, нажмите «ОК», чтобы выйти без сохранения нажмите «Отмена» .

3.8.1.7Информация о системе.

Дается для справки, можно прочитать имя DVR, модель чипсета, версию и дату создания программного обеспечения.

3.8.2Настройка системы

Для входа на странице главного меню выберете «Настройки».

3.8.2.1 Конфигурация системы («настройки»)

Войдя в «Настройку системы» выберете «Настройки», чтобы войти в интерфейс установок конфигурации системы

ID устройства: Идентификационный номер устройства. При использовании пульта дистанционного управления нужно, чтобы в пульт управления был введен номер видеорегистратора. Способ программирования пульта описан в п 2.3.

Название оборудования: Имя прибора по умолчанию  "NetDVR"., см. 3.3.2 (4), рекомендуем серьёзно отнестись к вводу имени т.к. оно будет использовано при подключениях по сети.

Перезапись: При выборе "да", после заполнения  HDD, видеорегистратор начинает стирать наиболее ранние записи, записывая на эти места  новые, последние изображения. При выборе «Нет» - после заполнения HDD видеорегистратор прекращает запись.

Время блокирования клавиатуры: Система через установленное в этой опции время блокирует клавиатуру. Для разблокировки нужно снова  ввести пароль. Если выбрать «Никогда», клавиатура блокироваться не будет.

Автоперекл: Видеорегистратор может выводить на экран изображения с каждого канала поочередно. Именно это время, через которое изображение одного канала сменяется на изображение другого канала, может быть задано в данной опции. Если выбрать «Никогда», каналы переключаться не будет.

Стандарт: Прибор поддерживает PAL и NTSC форматы видеоизображения. По умолчанию установлено "PAL". Переключается физически, перемычкой на плате. Метод установки описан в п. 2.4.

VGA разрешение: Можно устанавливать разрешение для VGA монитора.

Прозрачность: Возможно устанавливая уровень прозрачности пользовательского интерфейса, который показывается на фоне живого изображения видеоканала, так же прозрачность можно отключить совсем, выбрав «Нет»

Язык: Язык интерфейса. Можно выбрать упрощенный китайский, английский, русский и т.п., всего из 10языков.

Статус: Статус дисплея на отображение дополнительных символов может быть выбран с помощью установки "√ " в пустом квадратике. Значок "□" означает, что статус не выбран.

При выборе отображения символов различные режимы будут сопровождаться следующими значками.

“” показывает, что система в режиме записи.

“” показывает, что производится запись по времени

“” показывает, что производится запись в режиме «вручную».

“” Режим записи по детектору движения

“” Производится запись по детектору движения.

После того как установки на странице сделаны, кликнете ОК чтобы сохранить или "Cancel" чтобы выйти без сохранения.

3.8.2.2 Установки записи

Находясь в интерфейсе «Установки системы» выберете «Запись», чтобы войти в интерфейс настроек параметров записи.

Выбор канала: Выберите канал, в котором будут производится установки. Кликнете в строчки, которые вы хотите установить.

Поток: если выбрать тип потока "video", то система будет записывать только изображение;

При выборе "A/V" записывается изображение и звук одновременно. Запись звука требует определённого места на HDD дополнительно.

Макс Битрейт: Пользователь может устанавливать значение от 64Kb до 2 Mb в секунду. Чем больше Bit rate, тем лучше изображение, но тем больше дискового пространства требуется для записи.

Скорость потока: выберете скорость потока и скорость суб. потока и установите их. Чем больше скорость потока, тем лучше изображение и тем больше места запись занимает на диске.

Качество: Качество записи, определяемое степенью сжатия. Чем выше качество, тем больше расход дискового пространства.

Поток: можно задать два значения: «главный» и «Sub». Быстрый и упрощенный способ установок параметров для записи.

СBR/VBR: Пользователь может установить "constant bit rate"- СBR и "variable bit-rate" – VBR,

VBR алгоритм более экономичен к дисковому пространству:

Частота кад.: Пользователь может устанавливать частоту кадров, чем больше кадров в секунду установлено, тем более быстрые процессы можно зарегистрировать, но это требует и большего объема дискового пространства.

Разрешение: Пользователь может выставить следующие разрешения: D1 (720х536), «высокий», «низкий» (360х288) чем выше разрешение установлено, тем выше четкость картинки и лучше передача мелких деталей, но тем больше места тратится на HDD

Внимание! Максимальное разрешение отличается для разных каналов. Самое высокое разрешение D1 реализовано только в первом канале

Установки, сделанные для одного канала можно копировать в другие каналы. Для этого находясь в том месте, установки которого вы хотите скопировать, выберите в окне рядом с кнопкой «Копир.-ть» номер канала в который вы хотите скопировать текущие установки и нажмите кнопку «Копир.-ть»

Для сохранения установок в каждом канале при выходе нажмите «ОК», желательно это делать после установок в каждом канале

3.8.2.3Настройки видео

В интерфейсе «Установка системы» для настроек параметров видеосигнала выберете «Видео».

Канал: выберете канал, в котором вы хотите произвести настройку, если вы, например, выбрали «2» то все настройки применятся только к каналу №2.

Имя: В этом поле можно задать новое имя для канала. По умолчанию имена CH1, CH2, CH3, CH4. Способ редактирования см в п. 3.3.2 (4)

Отобр. имени: если в "□" поставить значок "√" имя канала будет отображаться на экране, если не поставить – не будет. Нажав кнопку «Положение», можно выбрать месторасположение имени на экране монитора, перетаскивая его с помощью указателя мыши.

Отобр. Врем: если в "□" поставить значок "√" время будет отображаться на экране, если не поставить – не будет. Нажав кнопку «Положение», можно выбрать месторасположение для отображения времени на экране монитора, перетаскивая его с помощью указателя мыши.

Яркость, Контраст, Оттенок и Насыщ. в каждом канале отдельно и независимо может быть выставлены такие параметры изображения как: яркость, контрастность, цветовой баланс, и цветовая насыщенность изображения. Это можно сделать, перемещая движок по шкале с помощью указателя мыши или кнопок 【↑】, 【↓】на передней панели.

Невидимость: маскирует некоторые участки изображения, закрывая их цветными квадратиками и делая недоступными для наблюдения. Если для этой опции установлен значок "√", то активируется зона маскирования подтверждая вход в интерфейс площади маскирования

Зона: интерфейс для установки площади маскирования. В центре есть маленький желтый квадратик. Чтобы установить площадь маскирования. Стрелками на панели перенесите жедтый квадратик в начало площади маскирования. Нажмите кнопку【FN】, желтый квадратик превратится в красный. И так далее, обозначая маскируемую область. Минимальная маскируемая область составляет четыре квадрата. Можно обозначить маскируемую область с помощью мыши, нажимая левую кнопку и проводя маркером. Чтобы выйти с сохранением, нужно нажать "ENTER" , без сохранения нажать ESC

Устранение маскирования: Переместите желтый квадратик в верхний левый угол маскированной площади, нажмите 【FN】. Перемещая квадратик демаскируем нужную площадь, после демаскирования, нажимаем кнопку【】для сохранения изменений или【ESC】для выхода без сохранения. То же можно сделать с помощью левой кнопки мыши удерживая ее и проводя маркером. Для того, чтобы быстро очистить канал от всех маскированных площадей, нажмите кнопку【MENU】на передней панели.

По умолч.: нажимая эту кнопку, можно перейти к заводским установкам параметров для яркости, контрастности, цветового баланса и цветовая насыщенности изображения.

Копир.-ть: Установки, сделанные для одного канала можно копировать в другие каналы. Для этого находясь на том канале, установки которого вы хотите скопировать, выберите в окне рядом с кнопкой «Копир.-ть» номер канала в который вы хотите скопировать текущие установки и нажмите кнопку «Копир.-ть».

Для выхода с сохранением установленных параметров нажмите кнопку «ОК», желательно это сделать после установок для каждого канала, для выхода без установок нажмите «Отмена»

3.8.2.4 Установка тревожных входов

В интерфейсе «Установки системы» выберете «Тр. входы» чтобы войти в интерфейс установки входов тревог.

Ввод: выберете канал, который вы хотите произвести установки.

Тип: задаётся тип тревоги (уровень срабатывания): может быть установлен высокий и низкий. Пожалуйста подсоедините соответствующий тревожный вход и выберете соответствующий уровень срабатывания тревоги

Детекция:  При выборе «Да» установки для тревоги работают, при выборе «Л» не активизированы.

Задержка: при завершении сигнала тревоги на входе, на тревожном выходе сигнал прекращается не сразу, а через заданное в этом пункте время.

PTZ: в этом пункте задаются действия поворотного устройства (при наличии ) при срабатавании тревоги. Кликнете кнопку "Settings" чтобы войти в интерфейс установок для поворотного устройства. Для него можно установить: точки предустановки, круиз, трек. Метод установки поворотного устройства показан в 3.8.2.8

Зап. канал: Выберите каналы видео, которые будут записываться при срабатывании данного тревожного входа при выбранном режиме записи «по тревогам».

Зуммер: Для разрешения работы зуммера при срабатывании тревоги установите. "√" , для запрещения установите "□" .

Тр. выходы: Установите тревожные входы, необходимые для запуска нужных тревожных выходов.

Установки, сделанные для одного канала можно копировать в другие каналы. Для этого находясь на том канале, установки которого вы хотите скопировать, выберите в окне рядом с кнопкой «Копир.-ть» номер канала в который вы хотите скопировать текущие установки и нажмите кнопку «Копир.-ть».

Нажмите ОК, чтобы сохранить изменения , или"Cancel" чтобы выйти без сохранения.

3.8.2.5 Установка тревожных выходов

В интерфейсе «Установки системы» выберете «Тр.  выходы» чтобы войти в интерфейс установок.

Тр. Выходы: Выберете канал, где вы хотите установить требуемые параметры. В данной модели всего один выходной канал, так что выбрать можно только один вариант.

Тип: Состояние выхода, может "нормально замкнутого" или "нормально разомкнутого типа" выберете опцию, соответствующую вашему типу подключаемого устройства.

Когда установки страницы завершены, нажмите ОК, чтобы сохранить изменения.

3.8.2.6 План записей

В интерфейсе «Установки системы» выберете «Выкл.» чтобы войти в интерфейс установок графиков записей.

Канал: Выберете канал, в котором вы будете устанавливать параметры.

Неделя: Выбор для какого дня недели устанавливать параметры. Можно выбрать для каждого дня разные значения или выбрать «All» для всех сразу одинаковые.

Время 1, Время 2, Время 3, Время 4 Установка временных периодов: Есть четыре временных периода, начало и конец каждого периода могут быть заданы пользователем., в каждом периоде времени можут быть установлены различные режимы записи, независимо от других периодов.

Есть три режима записи:1) по расписанию «Расп» (на диаграмме отображается красным цветом), 2) по детектору движения «Дет. Дв.» (зеленым цветом), по тревоге «Тревога» (желтым цветом).

В столбце из квадратиков под надписью «Расп» напротив каждого временного периода нужно поставить"√", если в этом периоде предусмотрена запись по расписанию, и оставить "□" пустым, если запись в этом режиме запрещена.

Для режимов по детектору движения «Дет. Дв.» и по тревоге «Тревога» нужно всё проделать аналогично.

Если ни в одном интервале не выбран ни один из режимов, то будет осуществляться только прямое ручное управление записью, как описано в п3.6

Копир.-ть: Установки, сделанные для одного канала можно копировать в другие каналы. Для этого, находясь на том канале, установки которого вы хотите скопировать, выберите в окне рядом с кнопкой «Копир.-ть» номер канала, (можно выбрать «все») в который вы хотите скопировать текущие установки и нажмите кнопку «Копир.-ть».

Когда все установки на странице сделаны, кликнете ОК, чтобы сохранить сделанные изменения.

3.8.2.7 Установки сети

В интерфейсе «установка системы»  выберете «Сеть» чтобы войти в установку сети.

В открывшемся окне можно задать, соответственно, конфигурации подключения по локальной сети  Ethernet, PPPoE и DDNS"

1) LAN конфигурация:

В интерфейсе «Конфигурация сети» выберете "LAN" чтобы ввести установки для Ethernet.

MAC: Показывает физический адрес номера прибора –идентификатор сетевой карты аппарата.

DHCP: Если поставить символ "√", то при старте подключенного к локальной сети регистратора IP-адрес будет получен автоматически. (не рекомендуемый способ, т.к. может быть присвоен адрес устройства, которое присутствует в вашей сети, но в данный момент его в сети нет.)

IP: статический IP адрес, вводится вручную, должен быть уникальным. Для получения адреса обратитесь к администратору Вашей локальной сети.

Маска сети: подсеть для сегмента сети. Для получения обратитесь к администратору Вашей локальной сети.

Шлюз: шлюз для вашей сети. Для получения обратитесь к администратору Вашей локальной сети.

DNS: Доменное имя сервера. Передача доменного имени в IP адрес, устройства, использующие PPPoE протокол для подключения к локальной сети, могут получить динамический IP-адрес. (не обязательно для заполнения)

Порт1: Номер порта должен быть больше или равен 2000, заводская установка 8670.

Порт2: Номер порта должен быть больше или равен 100. заводская установка 101.

Порт http: Номер порта используемого при подключении через Internet Explorer, заводская установка 80.

Когда установки страницы завершены, нажмите «ОК», чтобы сохранить изменения, для выхода без сохранения нажмите «Отмена».

2) конфигурация PPPoE

В интерфейсе «Конфигурация сети» выберете " PPPoE " чтобы ввести установки.

Разрешить: для разрешения соединения по PPPoE подключения к компьютеру установите "√", для запрещения установите "□" .

Имя: Введите имя пользователя, предоставленное вашим провайдером.

Пароль: Введите пароль, предоставленный вашим провайдером.

После успешного соединения по PPPoE осуществиться поиск IP-адреса и он будет установлен как текущий. После этого DVR будет работать в сетях на основе PPPoE. После правильной настройки IP-адрес будет изменяться динамически.Затем с помощью этого IP адреса вы можете зайти на DVR через порт пользователя.

После завершения установок на странице, нажмите «ОК», чтобы сохранить изменения, для выхода без сохранения нажмите «Отмена».

3) DDNS конфигурация

В интерфейсе «Конфигурация сети» выберете "DDNS " чтобы ввести установки.

Разрешить: для разрешения работы сервиса DDNS (Dynamic Domain Name Service) установите "√", для запрещения установите "□" .

Провайдер: выберите надлежащую службу провайдера (выяснить у Вашего провайдера).

Имя: введите имя пользователя.

Пароль: Введите пароль, предоставленный вашим провайдером.

После завершения установок на странице, нажмите «ОК», чтобы сохранить изменения, для выхода без сохранения нажмите «Отмена».

3.8.2.8 Установки для поворотного устройства

В интерфейсе установки системы выберете «PTZ» для входа в интерфейс установок для поворотного устройства.

Канал: Выберете канал, в котором Вы хотите сделать изменения, кликнете в нужном поле,

Битрейт: Выберете скорость потока, такую же, как выставлена на Вашем поворотном устройстве.

Бит данных: Выберите для поворотного устройства необходимую разрядность данных (заводская установка 8 бит)..

Стоповый бит: Выберите для поворотного устройства необходимый стоповый бит.

Проверка сумм: Выберите необходимый способ проверки контрольных суммиз «проверка на чётность», «способ для DVD» или вообще без проверки.

Flow Control: Выберите необходимый вам способ контроля потока.

Тип протокола: выберете тип протокола, такой же, какой выставлен в Вашем поворотном устройстве.

Адрес декодера: Введите адрес Вашего декодера.

Предуст.: Задание точки предустановки – точки, в которые камера устанавливается, переходя от одной точки к другой,.

Внимание: Функция запоминания фокуса, зума и диафрагмы камеры поворотного устройства опциональна и возможна не для всех версий программного обеспечения DVR, на недорогих моделях обычно отсутствует.

Для перехода к добавлению или удалению точек нажмите кнопку «Устан.» Откроется окно редактирования в котором вы можете выполнить следующие операции:

1) Добавление точки предустановки: В поле «Преуст.» введите номер точки предустановки в диапазоне от 1 до 128, затем, используя кнопки со стрелками, направьте камеру в нужное место после этого после этого нажмите «Устан.», для того, чтобы сохранить эту точку,

2) Удаление точки предустановки: В поле редактирования войдите в точку предустановки, которую Вы хотите удалить, выбрав её номер и нажмите «Удалить».

Обход: Круизный путь, это путь, который камера проходит с определенной скоростью. Он состоит из нескольких круизных точек, каждая из которых содержит точку предустановки, время остановки и набора параметров, таких как скорость круиза. Данный видеорегистратор поддерживает 16 круизных путей.

Установка треков: Трек это заранее определенный путь камеры. Войдите в поле редактирования и запишите трек, перемещая камеру по нужному вам пути с помощью кнопок со стрелками.

3.8.2.9 Видео детектор движения

В интерфейсе «Установки системы» выберете «Дет. Дв.» чтобы войти в интерфейс установок.

Канал: Выберете номер канала, в котором Вы хотите произвести установки детекции движения.

Тип: Выберете событие на которое должна последовать реакция: срабатывание детектора движения, потеря сигнала, невидимый (накрывание объектива камеры чем-нибудь светонепроницаемым.

Зап. Канала: Выберете номера каналов, которые будут записываться при срабатывании В выбранном канале квадратик становится белым а цифра синей..

Тр. Выходы: Выберете тревожные выходы (в данной модели только один), которые будут задействованы при обнаружении движения. В выбранном канале квадратик становится белым а цифра синей.

Зуммер: Если вы поставите символ "√" при срабатывании будет звучать встроенный зуммер, если "□" зуммер запрещен.

Задержка: при завершении срабатывания детектора и окончании других событий, на тревожном выходе сигнал прекращается не сразу, а через заданное в этом пункте.

Чувств.: Выберете чувствительность срабатывания детектора движения.

Зона: Установите площадь для детектора движения. Метод установки описан в 3.8.2.3 ( установка маскирующих площадей). Также пользуйтесь подсказками, которые появятся на экране непосредственно в режиме установки зон обнаружения.

Копир.-ть: Установки, сделанные для одного канала можно копировать в другие каналы. Для этого, находясь на том канале, установки которого вы хотите скопировать, выберите в окне рядом с кнопкой «Копир.-ть» номер канала, (можно выбрать «все») в который вы хотите скопировать текущие установки и нажмите кнопку «Копир.-ть».

Когда все установки на странице сделаны, кликнете ОК, чтобы сохранить сделанные изменения.

3.9 Системный журнал

Выберете  "Логи" на странице главного меню. Откроется окно:

Типы: Выберите тип записей журнала.

Продолж.: Задайте период, для чего введите в поле редактирования дату и время, соответственно начала и конца периода, который вы хотите просмотреть. Кликнете кнопку "Поиск". В рамке ниже появится соответствующая информация. Вы можете ввести необходимую страницу в поле страниц и нажать «Перейти». Или пролистывать записи с помощью колесика мыши.

3.10 Закрытие системы

В интерфейсе главного меню выберете "Выкл" чтобы войти в операционный интерфейс.

Выберете соответствующую операцию в поле выбора.

Завершение сеанса: Завершение сеанса для текущего пользователя, если вы захотите продолжать использовать оборудование после закрытия системы, вы должны будете заново войти в систему, введя имя пользователя и его пароль.

Перезапуск: Прибор произведет выгрузку системы, затем вновь загрузится после получения подтверждения.