Инструкция по смене сервера облачных услуг.

1. Скопируйте на USB-флешку файл прошивки, соответствующей модели вашего регистратора.

2. Включите регистратор и вставьте флешку в USB-разъем.

3. Зайдите в Главное меню / Расширенные настройки / Обновление, выберите в пункте Расположение USB-флешку и соответствующий файл прошивки, нажмите Обновить и дождитесь перезагрузки регистратора

4. Подключите регистратор в локальную сеть и введите соответствующие вашей сети настройки.

5. Распакуйте архив под названием SuperC[1.0.0.4] в папку с таким же названием.

6. Запустите от имени администратора файл SuperC.exe

4. В поле IP введите IP-адрес регистратора и нажмите кнопку Net Detection. При успешном соединении появится сообщение Ping Success!

5. В поле DaNaCloudID введите 18-й значный ID регистратора. Посмотреть его вы можете в пункте Главное меню / Настройки / Сетевые службы / Обл.сервис. После ввода нажмите кнопку Clear. При успешном выполнении должно появиться сообщение DaNaCloudID clear success!

6. Перезагрузите регистратор.

7. В поле LangTaoCloudID введите полученный от производителя ID и нажмите OK.При успешном выполнении должно появиться сообщение LangTaoCloudID set success!

8. Перезагрузите регистратор.

Инструкция по доступу к регистратору через облачный сервер.

1. Подключите регистратор к интернету через Ethernet-кабель или 3G-модем.

2. Запомните уникальный ID регистратора. Посмотреть его вы можете в пункте  Главное меню / Настройки / Сетевые службы / Облако.

3. Откройте IE и зайдите на сайт www.goolink.org.

4. Нажмите Register и введите какое-либо имя пользователя и пароль, а также папки для сохранения видео и скриншотов.

5. После регистрации вернитесь на главную страницу и введите имя пользователя и пароль.

6. Установите утилиту, которую вам предложат.

7. Нажмите кнопку Devices. На появившейся странице введите ID регистратора, название, имя пользователя и пароль и нажмите ADD.

8. После добавления нажмите кнопку LIVE для возврата на страницу просмотра. Добавленный вами регистратор будет отображаться в левом столбике. После нажатия на его название откроется список каналов, после нажатия на один из них в центре появится видео.

Инструкция по доступу к регистратору через приложения для мобильных устройств на базе Android.

1. Скачайте с сайта www.tigris-cctv.ru программу ViewEasyV2 и установите ее на свой смартфон.

2. Нажмите кнопку + для добавления регистратора и выберите Manually enter.

3. Выберите UID в верхней части экрана, и введите Имя регистратора, уникальный ID, имя пользователя, пароль и количество каналов. После нажмите кнопку Sure.

4. Иконка с именем регистратора и нажмите на номер канала для запуска видеопотока с него.

5. Нажав на соответствующие иконки вы можете запустить воспроизведение звука, запись видео или скриншотов на смартфон и т.д.