Руководство пользователя

для IP-видеокамер Tigris

Содержание

1. Краткий обзор	1

1.1 Описание	1

1.2 Основные характеристики	1

3. Установка IP-видеокамеры.	3

4. Операции при сетевом доступе.	6

4.1. Подключение к веб-интерфейсу.	6

4.2Настройка видео. 	8

4.3Настройка сетевых параметров	10

4.4  Настройка DDNS 	11

4.6  Обновление системы	12

4.7 Управление пользователями	13

4.8  Изменение пароля  	14

4.9 Настройка SMTP-сервера	14

4.10  Настройка FTP 	15

4.11 Детекция движения	16

4.12  Сервер журнала событий (Syslog)	17

# 1. Краткий обзор

## 1.1 Описание

В данной серии сетевых видеокамер марки Tigris установлена операционная система Linux, а для обработки и компрессии видеопотока используется самый современный формат сжатия H.264. Встроена поддержка двойного видеопотока, двунаправленного аудио и различных тревожных датчиков (опционально).

## 1.2 Основные характеристики

- Кодек сжатия H.264 обеспечивает передачу видеопотока с оптимальным соотношением качество/размер. Для сетей с низкой пропускной способностью возможна передача видеопотока в формате MJPEG.

- Поддержка стандарта ONVIF.

- Поддержка двунаправленного потока аудио, без задержек и потери качества.

- Оптимизированное энергопотребление и система нагрева.

- Тревожные входы/выходы (опционально).

- Поддержка различных видов тревоги, в том числе детекции движения.

- Поддержка протоколов TCP/IP, передачи аудио, предзаписи перед тревогой, служб DDNS, браузеров Internet Explorer и Firefox.

- Встроенный веб-сервер.

- Поддержка PoE.

- Поддержка отправки сообщений на электронную почту и выгрузки видео на FTP-сервер.

- Дружественный мультиязычный веб-интерфейс.

- Программное обеспечение для 36 камер в комплекте.

2. Внешний вид

2.1 Внешний вид матрицы

2.2 Схема подключения разъемов

В различных моделях IP-видеокамер наличие разъемов может меняться.

2.3 Схема подключения IP-видеокамеры

Ниже представлена стандартная схема подключения IP-видеокамеры, в зависимости от конфигурации оборудования она может меняться.

# 3. Установка IP-видеокамеры.

- Предостережения

    - Перед установкой видеокамеры внимательно прочитайте данное руководство.

    - Перед монтажом отключите питание от камеры.

    - Перед подключением блока питания к видеокамере проверьте соответствие напряжения (12 вольт).

    - При возникновении проблем не разбирайте видеокамеру самостоятельно, в противном случае вы можете потерять гарантию.

- Системные требования

Операционная система: Windows 2000/Server/Professional/XP/Win7/Win8

Сетевой протокол: TCP/IP

ПК для просмотра:  P4/128 Мб RAM/40 Гб HDD/Видеоокарта с поддержкой функции зума и DirectX 8.0 или выше.

- Подключение:

- Подключите камеру к маршрутизатору или ПК с помощью кабеля Ethernet, обжатого соответствующим образом.

- Подключите блок питания (DC 12В).

- Если на маршрутизаторе включен DHCP- камера автоматически получит IP-адрес.

- Если DHCP отключен или камера подключена напрямую к ПК- вы можете зайти на веб-интерфейс камеры по IP-адресу по умолчанию- 192.168.1.19

- Список протестированных видеокарт:

| Graphic card model | Performance |
| --- | --- |
| SiS 650/651/740/661 FX/741/760 Series | Корректное отображение видео |
| Intel(R) 82945R Express Chipset Family | Корректное отображение видео |
| VIA/S3G UniChrome Pro IGP | Корректное отображение видео |
| NIVDIA Geforce 7300GS | Корректное отображение видео |
| SiS 661FX | Корректное отображение видео |
| SiS Mirage Graphics | Корректное отображение видео |
| SiS 661 Series | Корректное отображение видео |
| Intel(R) G33/G31 Express | Корректное отображение видео |
| SiS Mirage3 Graphics | Корректное отображение видео |
| SiS 661FX/GX Mirage Graphics | Корректное отображение видео |
| Intel 965 Express Chipset Family | Корректное отображение видео |
| ATI Mobility Radeon X1300 | Корректное отображение видео |
| Intel( R ) G45/G43 Express Chipset | Корректное отображение видео |
| Mobile Intel 965 Express Chipset Family | Корректное отображение видео |
| Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family | Корректное отображение видео |
| Mobile Intel® 945GM Express Chipset Family | Корректное отображение видео |
| Mobile intel® 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family | Корректное отображение видео |
| Intel® G45/G43 Express Chipset | Корректное отображение видео |
| ATI Technologies,RAGE XL PCI | Корректное отображение видео |
| S3 Graphics ProSavageDDR(Microsoft Corporation) | Корректное отображение видео |
| XGI Velari Z7/Z9/Z9S V1.08.12 | Корректное отображение видео |

- Обжатие Ethernet-кабеля

(1) Схема перекрестного обжима витой пары (камера-маршрутизатор):

(2)  Схема прямого обжима витой пары (камера-компьютер):

- Технические характеристики:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Сжатие видео | H.264HP, MJPEG |
| Разрешения видео | 2048*1536 (15 к/с),1920*1080 (30 к/с), 1280*960, 1280*720, 1024*768, 800*592, 800*480, VGA, 640*386, 480*368, 480*272, 320*240, 320*176, 256*192, 256*144, 160*112 |
| Матрица | 1/3", 3 мегапикселя CMOS, 2048*1536 |
| Чувствительность | 0.5/0 люкс (при включенной ИК) |
| Мин.скорость ответа | 1.0В/Люкс-сек（550нм） |
| Динамический диапазон | Расширенный динамический диапазон 100 дБ с SNR 39 дБ (макс.) |
| Формат видео | NTSC/PAL |
| Скорость записи | 10-30 к/с |
| Битрейт | 32 кб~8 мбит/сек |
| Аудиовход | Jack 3.5 мм |
| Формат сжатия аудио | PCMU, PCMA |
| Битрейт аудио | 16-96 Кб/с |
| Блок питания | DC 12 вольт, со стабилизатором |
| Потребление электроэнергии | 1.8 ватт (без ИК-подсветки) |
| Operation humidity | 10-90% (no condensation) |

# 4. Операции при сетевом доступе.

## 4.1. Подключение к веб-интерфейсу.

После подключения камеры к сети откройте на ПК браузер IE и введите в адресной строке IP-адрес камеры. При первом подключении введите имя пользователя admin, пароль admin. Также при первом подключении браузер предложить вам установить плагин ActiveX GSViewerX.Cab Active-X. Чтобы получить возможность просматривать видео установите данный плагин и перезапустите браузер.

| No | Иконка | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конфигурация | Вход в меню основных настроек видеокамеры |
| 2 | Иконка детекции движения | При обнаружении движения иконка начинает мигать красным |
| 3 | Сохранение пути | Выбор папки для сохранения видео и скриншотов. По умолчанию сохранение выполняется на C:\ |
| 4 | Воспроизведение | Воспроизведение файлов из локального хранилища |
| 5 | Начало разговора | Включение двунаправленного аудио. |
| 6 | Начать прослушивание | Включить прослушивание аудио |
| 7 | Начать запись | Включить запись на локальный диск ПК |
| 8 | Захват | Сделать скриншот с камеры |
| 9 | Стоп | Остановка видео |
| 10 | Язык | Выбор языка |
| 11 | PTZ | Управление поворотной камерой |
| 12 | Зум | Управление оптическим зумом |
| 13 | Настройки изображения | Настройка яркости, контраста и насыщенности картинки |

## Настройка видео.

Шаг 1: Нажмите Конфигурация на главном экране и затем Видео и аудио на вкладках в левом столбике.

Шаг 2: Выполните настройки 1-го и 2-го потоков, настройки аудио.

Шаг 3: Нажмите Сохр. для сохранения настроек.

Разрешение: Выбор разрешения видеопотока, чем выше разрешение- тем выше качество видео.

1-й/2-й поток: 1-й поток предназначен для сетей с высокой пропускной способностью. При низкой пропускной способоности вы можете использовать второй поток, с более низким разрешением и битрейтом.

Полоса: Настройка битрейта для видеопотока. Чем выше битрейт- тем выше будет качество картинки, но и загрузка сети соответственно вырастет. Другими словами битрейт отвечает за размер кадров видео.

Контроль частоты кадров: Выбор постоянного (CBR) или переменного (VBR) битрейта.

- Постоянный битрейт (CBR)- независимо от изменений картинки, поток видео будет весить одинаково. Данный выбор подходит для каналов с большой пропускной способностью, т. к. позволяет передавать видео с максимально возможным качеством.

- Переменный битрейт (VBR) при выборе данной опции, камера будет автоматически подстраивать битрейт изображения в зависимости от выбранного уровня качества, наличия движения в кадре, уровня освещенности. Это поможет разгрузить сетевой канал без заметной потери качества видео.

- Качество: выбор одного из 5 уровней качества картинки при переменном битрейте.

- Титры (OSD) : Название камеры и метка с датой и временем, отображение в левом верхнем углу.

## Настройка сетевых параметров

Шаг 1: Нажмите Конфигурация на главном экране и затем Сеть на вкладках в левом столбике.

Шаг 2: Выберите DHCP или статический IP-адрес, в зависимсоти от настроек вашей сети. При выборе статического IP-адреса вам будет необходимо ввести адрес шлюза и маску подсети.

Шаг 3: Введите адреса первичного и вторичного DNS-серверов или выберите опцию их автоматического получения. Также вам необходимо выбрать HTTP- порт, который будет использоваться при доступе к камере (по умолчанию 80). При задании порта, отличного от 80-го при доступе к камере вам небходимо вводить адрес камер вместе с портом, например  http://192.168.1.168:88. Новые настройки вступят в силу после сохранения и перезагрузки.

## 4.4  Настройка DDNS

При использовании подключения с динамическим IP-адресом вы можете зарегистрироваться на специализированном сервисе, предоставляющем услугу отслеживания изменения IP-адреса и доступа к камере через определенное доменное имя.

Шаг 1: Зарегистрируйтесь у выбранного вами провайдера DDNS.

Step 2: Нажмите Конфигурация на главном экране и затем DDNS на вкладках в левом столбике, выберите провайдера и введите параметры, полученные от него. Нажмите Сохр.

## 4.6  Обновление системы

Перезагрузка: Перезагрузка камеры.

Восстановить: Сброс всех настроек на заводские.

Шаг 1: Загрузите файл прошивки и специальное ПО с сайта производителя.

Шаг 2: Нажмите Конфигурация на главном экране- Расширенные — Обслуживание. Обновление прошивки может быть выполнено 3 способами: через TFTP,  через HTTP и через HTTPS.

Шаг 3: Скопируйте ПО и файл прошивки в специальную папку на сервере и введите путь к ним.

Шаг 4: Перезагрузите камеру после обновления. Не отключайте питание и сетевой кабель во время обновления.

Также возможна настройка автоматического обновления через определенные промежутки времени, для этого вам необходимо ввести специальные ссылки на сервер производителя.

Предупреждение: Не отключайте питание и сетевой провод во время обновления, это может привести к выходу камеры из строя и негарантийному ремонту.

## 4.7 Управление пользователями

Анонимный вход: для анонимного входа в систему используйте имя пользователя Guest и пустой пароль.

- Добавление нового пользователя.

Шаг 1: Нажмите Конфигурация на главном экране- Расширенные — Пользователи.

Шаг 2: Для добавления пользователя введите имя, пароль, подтверждение пароля и выберите набор прав для него. Потом нажмите кнопку добавить. Для удаления выберите пользователя и нажмите удалить.

## 4.8  Изменение пароля

Шаг 1: Нажмите Конфигурация на главном экране- Расширенные — Пользователи.

Шаг 2:  Выберите пользователя, введите текущий и новый пароли.

Шаг 3: Нажмите Обновить. После этого система автоматически перейдет на страницу ввода пароля.

## 4.9 Настройка SMTP-сервера

Вы можете настроить функцию отправки скрнишота с камеры на определенную электронную почту при срабатывании тревоги. Поддерживаются как обычный вход на сервер (порт 25), так и с авторизацией (SSL, порт 465). Для активации вам нужно ввести адрес электронной почты от одного из провайдеров и настроить отправку на определенные адреса.

Шаг 1: Нажмите Конфигурация на главном экране- Расширенные — SMTP, активируйте SMTP и введите сответствующие параметры вашей электронной почты.

Шаг 2: Нажмите Тест для проверки. При положительном результате появится соответствующее сообщение.

Шаг 3:  Нажмите Конфигурация на главном экране- Расширенные — Определение движения, включите его и активируйте функцию отправки скриншотов на электронную почту.

## 4.10  Настройка FTP

С помощью данной функции вы можете выгружать видеофайлы на удаленный FTP-сервер.

Шаг 1: Выполните установку и настройку FTP-сервера.

Шаг 2: Нажмите Конфигурация на главном экране- Расширенные —FTP, активируйте FTP и введите сответствующие параметры (после ввода нажмите Тест для проверки).

Шаг 3:  Нажмите Конфигурация на главном экране- Расширенные — Определение движения, включите его и активируйте функцию загрузки видео на FTP-сервер.

## 4.11 Детекция движения

Настройка зон слежения: для выбора зоны обнаружения движения нажмите кнопку Редактир. И  мышкой выберите нужную область. Для удаления нажмите Удалить и выберите соотв.область.

Чувствительность: Настройка чувствительности при обнаружении движения. Чем меньше число- тем, соотвественно, выше чувствительность.

Расписание действия при обнаружении движения: в данном пункте вы можете добавлять зоны движения и задавать временные интервалы.

## 4.12  Сервер журнала событий (Syslog)

Для выгрузки журнала событий на определенный сервер вам введите его адрес в соответствующее поле.

Гарантия.

На все IP-видеокамеры марки Tigris распространяется гарантия 24 месяца со дня покупки.