Руководство пользователя

Видеорегистраторы Tigris 200-й серии

В данной серии регистраторов установлена операционная система Linux и используется прогрессивный формат сжатия видео H.264, для аудио используется формат сжатия G.711. Все регистраторы поддерживают передачу видео и звука по сети.

Часть 1. Базовые операции.

## 1.1 Установка жесткого диска.

Перед использованием видеорегистратора необходимо установить в него жесткий диск.

В зависимости от модели регистратора он может поддерживать 1 или 2 SATA HDD.

Замечание: Без жесткого диска будут доступны только функции просмотра видео, запись вестись не будет.

## 1.2 Подключение «мыши».

Видеорегистратор имеет 2 разъема USB- на передней и задней панелях, они могут использоваться для подключения компьютерной «мыши», USB-флешки, 3G-модема (опционально), внешнего жесткого диска (опционально), привода DVD-RW.

Замечание: в некоторых моделях оба разъема USB находятся на  задней панели.

2. Включение.

Подключите блок питания к регистратору и поставьте переключатель в положение “On”. При успешном включении на передней панели загорится световой индикатор. После загрузки вы услышите звуковой сигнал и на экране монитора появится видео с подключенных камер.

Замечание: после незапланированного отключения питания регистратор автоматически включится и восстановит настройки.

## 3. Выключение.

Выключить регистратор можно 2 способами: программно и аппаратно. Чтобы выключить регистратор программно, вам нужно зайти в Главное меню- Выход- Стоп. Для аппаратного выключения переведите переключатель на задней панели в положение Off.

Замечание: Перед заменой батарейки, вы должны сохранить все настройки, в противном случае они будут утеряны.

## 4. Вход в систему.

После загрузки регистратора, для выполнения настроек, вы должны войти в систему под своим логином. По умолчанию в систему существует 2 пользователя: admin (доступны все настройки) и guest (доступен просмотр и часть настроек). Пароли на данных учетных записях отсутствуют.

Изображение 1. Вход в систему.

Замечание: При неправильном вводе пароля пять раз подряд, запустится тревога. После неправильного ввода пароля семь раз подряд, учетная запись будет заблокирована на полчаса (вы можете разблокировать ее вручную перезагрузив регистратор).

## 5. Просмотр.

После загрузки вы увидите окно просмотра видео со всех каналов. На каждом канале отображается системная дата, время, название, иконки состояния.

| 1 |  | Статус записи | 3 |  | Потеря видео |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Детекция движения | 4 |  | Канал заблокирован |

Таблица 1. Иконки состояния.

## 6. Настройки записи.

Для каждого канала запись настраивается отдельно. Для настроек зайдите в Главное меню- Запись- Настр. записи. По умолчанию установлена постоянная запись.

Замечание: Перед началом записи в регистратор должен быть установлен жесткий .

Изображение 2. Настройки записи

【Канал】Выбор канала для настройки. Для одновременной настройки всех каналов выберите “Все”.

【Резерв.】Поставьте галочку для одновременной записи видео на два жестких диска (один будет основным, другой- резервным).

【Длина】Продолжительность каждого видеофайла. По умолчанию длина каждого файла 60 минут.

【Пре-запись】 Запись от 1 до 30 секунд перед тревогой или обнаружением движения.

【Режим】Выбор режима записи видео: расписание, вручную и стоп:

Расписание：Запись видео по расписанию и детекции движения.

Вручную：Запись видео на канале включается и выключается вручную.

Стоп：Запись на канале будет выключена.

【Период】Включение/выключение записи в определенные временные промежутки.

【Тип записи】Установка типа записи: постоянная, при обнаружении тревоги или при срабатывании тревожного входа.

Постоян.：В выбранном промежутке времени будет вестись обычная запись. В видеоархиве файлы с этими записями будут обозначаться буквой “R”.

Обнар.：Запись включается при обнаружении движения, закрытии камеры или потере видеосигнала. В видеоархиве файлы с этими записями будут обозначаться буквой “M”.

Трев.：Запись включается при срабатывании тревожного входа. В видеоархиве файлы с этими записями будут обозначаться буквой “А”.

## 7. Настройка скриншотов (поддерживается не на всех устройствах).

Настройка скриншотов для различных каналов. Для того чтобы настроить скриншоты зайдите в  Главное меню->Запись >Настройка скриншотов.

Изображение 3. Настройка скриншотов

## 8. Воспроизведение видео

Вы можете запустить воспроизведение двумя способами:

1. Из контекстного меню в режиме просмотра.

2. Главное меню>Запись>Воспроизведение.

Замечание: Для того, чтобы можно было воспроизводить видео с жесткого диска, необходимо, чтобы у него был выставлен тип «Чтение» или «Чтение/запись».

Изображение 4. Воспроизведение

1. Выбор записи	2.Информация о записи   3. Поиск записей

4.Резервирование записи  5. Подсказки   6.Управление воспр.

【Выбор записи】Выбор записи для воспроизведения или резервирования.

【Информация о записи】Время начала, время окончания, размер.

Замечание: размер диска должен быть достаточно большим для резервирования.

【Поиск записей】Поиск файлов по определенным параметрам.

【Резервирование записи】Резервное копирование файлов с жесткого диска.

【Подсказки】Подсказки, всплывающие при наведении курсора на определенные кнопки.

【Управление воспр.】Подробная информация приведена в таблице.

Таблица 2. Кнопки воспроизведения.

Замечание: Покадровое воспроизведени доступно только в режиме паузы.

Специальные функции:

Точное воспроизведение: Введите точное время и нажмите «Воспроизведение».

Цифровой зум: При воспроизведении одного канала  , вы можете мышкой выделить определенную часть экрана и увеличить ее на весь экран, щелкнув левой кнопкой мыши. Для выхода нажмите правую кнопку мыши.

## 9. Сетевые настройки.

Изображение 5. Настройки сети

Для того, чтобы настроить сетевые параметры вам нужно зайти в  Главное меню>Настройка>Сеть

【IP-адрес】Настройка IP-адреса.По умолч.: 192.168.1.10

【Маска подсети】Настройка маски подсети.

По умолчанию: 255.255.255.0.

【Шлюз】Настройка IP-адреса шлюза. По умолчанию: 192.168.1.1.

IP-адрес регистратора и роутера должны быть в одной подсети:  к примеру, если IP-адрес роутера 192.168.1.1, то IP-адрес регистратора должен иметь вид 192.168.1.Х. По умолчанию, IP-адресом шлюза является IP-адрес роутера. Чтобы получить доступ к регистратору, вам нужно вбить его IP-адрес в адресную строку Internet Explorer.

## 10. Настройки тревоги.

Изображение 6. Детекция движения

Настройки обнаружения движения для каждого канала и последующих действий.

Шаг 1. Для того, чтобы войти в настройки【Главное меню】>【Тревога】>【Дет. движения】

Шаг 2. Выберите настраиваемый канал, поставьте галочку «Включить» и настройте уровень чувствительности и временной период. Далее вам нужно настроить область обнаружения движения (нажмите кнопку “настроить” рядом с надписью «Область», и выберите,  в какой области экрана должно определяться движение (если квадраты выделены красным цветом- детекция движения ведется).

Шаг 3. При обнаружении движения регистратор может производить определенные действия: подача питания на тревожный выход, запуск записи на определенном канале, скриншот, поворот PTZ- камеры в определенную точку, запуск тура по точкам, появление на экране определенного сообщения, отправка письма на электронный адрес, зуммер.

Шаг 4. Настройка остальных каналов выполняется аналогично.

Замечание: остальные тревожные события (закрытие камеры, потеря видеосигнала, срабатывание тревожного входа) настраиваются аналогично.

## 10. Настройка PTZ.

Для настройки и управления PTZ-камерой вам нужно выполнить следующие шаги:

Шаг 1. Настройте основные параметры, такие как  протокол и скорость передачи данных:

【Главное меню】>【Настройка】>【PTZ】.

Шаг 2. Для входа в меню управления PTZ-камерой, откройте канал, к которому подключена камера, щелкните правой кнопкой мыши и выберите “Управление PTZ”.

Часть 2: удаленное управление.

## 1. Подключение к сети.

Для того, чтобы получить доступ к регистратору удаленно, вам необходимо подключить его к интернету.

Шаг 1. Подключите регистратор к  роутеру или коммутатору с помощью Ethernet-кабеля.

Шаг 2. Настройте регистратор в соответствии с параметрами вашей сети .

Шаг 3. Настройте переадресацию портов на роутере в соответствии с настройками регистратора.

Замечание: остальные тревожные события (закрытие камеры, потеря видеосигнала, срабатывание тревожного входа) настраиваются аналогично.

## 2. Удаленный просмотр.

После подключения регистратора к сети, вы можете получить к нему доступ 2-мя способами: через браузер Internet Explorer или через специальную программу-клиент. С помощью программы-клиента вы можете объединить несколько регистраторов, подключенных к сети и просматривать их одновременно.

## 2.1. Доступ через программу-клиент.

Данная программа (CMS) предназначена для объединения нескольких регистраторов, расположенных удаленно и просмотра видео с них.

Шаг 1. Установите программное обеспечение с диска, который идет в комплекте с регистратором.

Шаг 2. После установки ПО, на рабочем столе появится ярлык «CMS». Запустите его, два раза щелкнув на нем мышкой и в появившемся окне программы добавьте регистратор, введя его параметры:

【Система】>【Устройства】>【Добавить область】>【Добавить устройство】.

Замечание: прежде чем добавить регистратор, вам нужно добавить область.

Шаг 3. Аналогичным образом вы можете добавить еще несколько регистраторов.

Шаг 4. Чтобы запустить видео с определенного канала, выделите квадрат в центральной части программы левой кнопкой мыши и щелкните два раза по нужному каналу.

Изображение 7. Интерфейс CMS.

## 2.2. Доступ через веб-интерфейс.

Для подключения к регистратору вам понадобится установленный Internet Explorer.

Шаг 1. Установите плагин, который находится на диске в комплекте с регистратором, запустив файл General_IE_V2.0.0.35_20111222.exe.

Шаг 2. Запустите IE и введите в адресной строке браузера IP-адрес регистратора. К примеру, если IP-адрес регистратора 10.6.0.114, то вы должны ввести в адресной строке: http://10.6.0.114.

Замечание: при доступе к регистратору через роутер вам нужно ввести после IP-адреса HTTP-порт регистратора, к примеру, если HTTP-порт в настройках регистратора 8081, то для доступа к регистратору вам нужно ввести http://10.6.0.114:8081.

При удачном подключении вы увидите следующее окно:

Изображение 8. Окно входа

Шаг 3. Введите имя пользователя и пароль (по умолчанию имя пользователя admin, пароль отсутствует). После успешного входа, вам нужно будет сменить пароль администратора. В зависимости от вашего интернет-канала, вы можете выбрать основной или экстра поток.

После успешного входа и выбора потока вы увидите следующий интерфейс:

Изображение 9. Веб-интерфейс.

## 3. Основные операции.

В верхней панели доступны следующие функции:

1) Воспроизведение

Воспроизведение записей видео с регистратора;

2) Журнал

Список операций, произведенных с регистратором  и тревожных событий.

3) Устройство

Удаленная настройка параметров регистратора；

4) Настройки

Различные локальные настройки (настройки тревоги, папка для записи видео и скриншотов, выбор формата записи видео).

5) Выход.

Выход из веб-интерфейса регистратора.

Часть 3: различные специальные параметры.

Для наиболее комфортного просмотра и высокого качества записи при локальном и удаленном доступе вам необходимо настроить компрессию для каждого канала.

## 1. Настройки компрессии.

В зависимости от того, нужно ли вам сэкономить место на жестком диске и того, какой у вас интернет-канал вы можете выбрать различное разрешение, битрейт и скорость записи.

Изображение 10. Настройки компрессии.

## 1.1. Настройка компрессии для каждого канала

Шаг 1. При локальном доступе настройки выполняются в следующем пункте: 【Главное меню】> 【Настройки】 >【Компрессия】（при удаленном доступе:【Устройство】>【Система】>【Компрессия】）.

Шаг 2. Выберите канал, битрейт (VBR- переменный битрейт, в зависимости от выбранного качества, CBR- постоянный битрейт, его значение устанавливается), разрешение и скорость записи.

Шаг 3. Нажмите “Ok”.

Примерное соотношение между разрешением и битрейтом:

| Разрешение | Кб/с |
| --- | --- |
| D1 | 512~2560 |
| HD1 | 384~2048 |
| CIF | 64~1024 |
| QCIF | 64~512 |

### 1.2 Настройка внешнего потока.

Этот поток используется при маленькой скорости интернет-подключения или для мобильных устройств.

Шаг 1. Поставьте галочку, чтобы включить внешний поток.

Шаг 2. Дальнейшие настройки выполняются аналогично с основным потоком.

## 2. Одновременное воспроизведение нескольких каналов.

Регистраторы Tigris 200-й серии поддерживают одновременное воспроизведение заданного количества каналов.

Изображение 10. Воспроизведение.

Шаг 1. Выставьте параметры записи видео для каждого канала (с этим разрешением и скоростью будет записываться видео) 【Главное меню】>【Настройки】>【Компрессия】.

Шаг 2. Войдите в режим воспроизведения и нажмите кнопку «Поиск».

Шаг 3. Выберите все типы файлов, все каналы и Play Mode ( в зависимости от выбранного параметра, определяется, чему будет отдаваться приоритет при распределении ресурсов процессора- записи или воспроизведению: при выборе Skip Decode приоритет будет отдаваться записи, при выборе Average Decode ресурсы будут распределяться в одинаковой пропорции, при выборе Full Decode приоритет будет отдаваться качеству воспроизведения), поставьте галочку «Синхронное воспр.»  и нажмите ОК.

Шаг 4. Выберите запись и нажмите кнопку «Начать воспр.» или дважды кликните левой кнопкой мыши на записи.

## 3. Одновременный удаленный просмотр нескольких каналов в реальном времени.

С помощью CMS вы можете просматривать записи с нескольких регистраторов даже если у вас маленькая пропускная способность канала. В этом случае вам нужно выбрать внешний поток с меньшим разрешением.

Изображение 12. Окно CMS.

Шаг 1. Включите внешние потоки у нужных каналов (Главное меню->Настройки->Компрессия)

Шаг 2. Запустите CMS, введите имя пользователя и пароль.

Шаг 3. После входа выберите экстра поток в появившемся окне.

## 4. Просмотр с мобильных устройств.

## При просмотре с мобильных устройств доступен внешний поток видео, с меньшим разрешением и скоростью.

Шаг 1. Вам нужно включить внешний поток в настройках регистратора  Главное меню>Настройки>Компрессия>

Внешний поток.

Шаг 2. Активируйте пункт Mobile Monitor и установите порт для мобильных устройств:  Главное меню->Настройки->

Сетев.службы-> два раза кликните левой кнопкой мышки на Mobile Monitor, выберите "Включить" и установите порт.

Замечание: порт для мобильных устройств обязательно должен быть проброшен на роутере.

Шаг 3. Установите программное обеспечение, соответствующее операционной системе на вашем мобильном устройстве.

Шаг 4. После успешной установки, вам нужно найти и запустить файл с именем "eg.windows mobile-moveeye" вы увидите следующее окно:

Изображение 13. Окно входа программы MoveEye.

Шаг 5.Введите соответствующие параметры регистратора и нажмите кнопку “Ok” в правом верхнем углу. На экране появится окно программы:

Изображение 14. Интерфейс программы MoveEye.

User name: имя пользователя, для доступа к регистратору

Password: пароль, для доступа к регистратору

Server: IP-адрес регистратора.

Port: порт для мобильных устройств.

Auto Connect: автоматическое подключение к регистратору при запуске программы.

Замечание: аналогичным образом выполняется настройка для других операционных систем:

Для третьей версии ОС Symbian S60 нужно использовать следующий файл: MEYE_SB_S60_3rd.sisx

Для пятой версии ОС Symbian S60 нужно использовать следующий файл: MEYE_SB_S60_5th.sisx

Для операционной системы Android нужно использовать следующий файл: MEYE_Android.cab

Для операционной системы BlackBerry нужно использовать следующий файл:MEYE_RIM.cod

Если вы используете операционную систему iOS вам нужно загрузить и установить приложение "vMeye" из AppStore.

## 5. Резервное копирование и выгрузка файлов для просмотра на ПК.

В регистраторах 200-й серии реализована функция одновременной записи видеопотока на 2 разных жестких диска. Это функция открывает большие возможности для резервного копирования и дает гарантию сохранности ваших записей. Для активации данной функции вам нужно один диск сделать резвервным в настройках HDD и затем в настройках резервируемого канала поставить соответствующую галочку.

Вы можете выгрузить с регистратора файлы для последующего просмотра на ПК 3 способами:

- выполнить резервное копирование на USB-флешку.

- Подключить DVD-RW привод и записать файлы на DVD-диск.

- Подключиться к регистратору по сети и загрузить файлы на ПК.

Приложение 1. ИК-пульт ДУ.

| Номер | Название | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоканальный просмотр | Просмотр всех каналов одновременно |
| 2 | Цифровые кнопки | Ввод пароля, выбор канала для полноэкранного просмотра. |
| 3 | 【Esc】 | Возврат |
| 4 | Вверх, вниз, вправо, влево, ОК | Переход по пунктам меню, подтверждение выбора |
| 5 | Воспроизведение | Кнопки для управления воспроизведением (пауза, перемотка и т.д.) |
| 6 | Запись | Вход в настройки записи |
| 7 | Выбор регистратора | Введите номер регистратора и нажмите кнопку для его выбора |
| 8 | FN | Вспомогательные функции |

Гарантия.

На все регистраторы марки Tigris действует гарантия 12 месяцев.

Инструкция：

1. При возникновении проблем сразу обратитесь к продавцу.

2. При заполнении листа возврата постарайтесь наиболее подробно описать возникшие проблемы.

3. Гарантия не действует в следующих случаях:

A: Возникшие проблемы вызваны неправильным использованием оборудования.

B: Проблемы вызваны использованием регистратора в несоответствующей температурной среде.